红河州生态环境局关于建设项目环境影响评价文件拟进行审查公示

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，我局拟对以下建设项目的环境影响评价文件进行审查。现将拟审查的环境影响 评价文件基本情况予以公示。

联系电话：0873-3856518、0873-3197054 (州政务服务中心1楼C区投资项目审批服务区 C11号生态环境综合窗口 )

公示期：5个工作日

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可提出听证申请。

通讯地址：蒙自市观澜路中段红河州生态环境局科技与规划科（核与辐射环境管理科）

传真：  0873-3856518

邮编：  661199

| 项目名称 | 云南锡业建设集团有限公司新增1台工业X射线探伤机核技术利用项目 | 建设地点 | 个旧市金湖西路318号 | 建设单位 | 云南锡业建设集团有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环评文件类型 | 报告表 | 环境影响评价机构 | 云南科环环境工程咨询有限公司 |
| 项目概况 |
| 项目位于云南省红河州个旧市金湖西路318号，为扩建项目，拟新购1台XXG-3005型工业X射线探伤机（最大管电压为300kV，最大管电流为5mA），对厚度为4mm~46mm的钢结构、压力管道、压力容器等进行无损探伤，属于Ⅱ类射线装置，射线装置单次照射时间不超过3min。年出束时间为110h，使用场所为云南省内，贮存场所为云南省红河州个旧市建设路183号。 本项目总投资7.3万元，环保投资2.3万元，约占总投资31.51%。 |
| 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| （一）施工期防治措施及主要环境影响 项目暗房、检测室（探伤机暂存场所）、危险废物暂存间、办公室等均利用原有场所进行，无环境遗留问题。现场探伤不存在土建工程，不存在施工期环境影响。 （二）运营期环境影响及防治措施 运营过程中，主要环境影响因素为探伤机探伤时产生的X射线、臭氧。在洗片、评片过程中将产生废显影液、定影液和胶片，属于危险废物。 辐射环境影响 项目产生的X射线能量最大为300kV。不开机状态不产生辐射。 保护措施：①源头防控：射线装置控制箱上设有钥匙开关，只有打开控制箱钥匙开关后，X射线管才能出束，钥匙只有在停机或待机状态才能拔出；射线装置控制箱上设置有紧急停机开关，X光机发生异常情况时，可采取的紧急措施；射线机开启时，如不进行训机，射线机将不能开启高压；X射线装置触动开关具有15~60秒的延迟时间，以便操作人员应再次确认周围无人逗留；控制器未经许可不能启动；控制器上应用明显的黄灯或声控装置来告示该X射线机正在工作中；射线主束窗口用遮光罩遮盖。②距离防护：X射线装置配有25m长电缆，可实现远距离安全控制；X射线装置试曝光时，工作人员佩戴个人剂量报警仪、个人剂量计，借助X-γ辐射剂量监测仪对控制区和监督区边界进行检测，确保场内无其他人员且各种辐射安全措施到位。③屏蔽防护：使用X射线探伤机时，射线机操作人员穿戴铅防护服，配套移动式铅屏风。④时间防护：提前优化探伤方案，缩短曝光时间，减少工作人员和相关公众的受照射时间。⑤人员管理：操作人员均需持证上岗并定期健康检查。⑥设备保管措施：设备存放时，全天候监控并实行双人双锁管理。 2、废气环境影响及保护措施 探伤使空气中产生少量臭氧和氮氧化物，经自然分解和稀释后对周围环境及工作人员不会产生明显影响。 3、水环境影响及保护措施 项目办公人员产生生活污水依托办公区已有污水管道进行处理，现场工作人员依托作业区污水处理设施进行处理，项目生活污水产生量小对周围环境产生的影响较小。 4、固体废物影响及防治措施 项目运营期产生的固体废物主要为废定影液、废显影液、胶片清洗废水、废胶片，暂存于危险废物暂存间由红河州现代德远环境保护有限公司定期清运处置。 |
| 公众参与情况 |
| 无 |
| 建设单位或地方政府所作出的相关环境保护措施承诺文件 |
| 拟审批意见 | 拟同意 |